德思達科技有限公司       TEL:(02)8685-8085

Desk-Top  Corporation  FAX:(02)8685-3685

報 價 單

客戶名稱:

聯 絡 人:                                      客戶編號:

電    話:                                      報價日期:

傳    真:                                      經 辦 人:

手    機:                                      手機:

品 名    　            規 格          數 量   單 價        總價

高溫真空氮氣無氧化烤箱 HHDVNO-4.5L-CP-1300 1set   NT210,000.-  NT$210,000.-

(真空氣氛爐)                                                    以上為未稅金額

真空幫浦費用另計

詳細規格 :

0.最高溫度:1300℃

- 工作溫度範圍：+70℃~+1300℃.

2.	控制精度：±1℃.

3.	解析精度：1℃.

4.	分佈誤差: Don’t care

5.	真空度：+0.02Mpa~ -0.1MPa/-760mmHg (視真空幫浦能力).

6.可通氣體: 所有惰性氣體，混合氣體，氧氣、一氧化碳、氮氣、氬氣等,最大壓力0.02Mpa

7.升溫速率: 1--10℃/min任意設定，

6.機器結構與材質：

爐體採雙層風冷結構,並配有冷卻風扇,箱體表面溫度低於55度℃

(1)	內箱尺寸：15 cm(W) × 15 cm(H) × 20 cm(D).

(2)	外箱尺寸：61 cm(W) × 88 cm(H) ×73 cm(D).

(3)	內箱材質：92%高純度氧化鋁陶瓷纖維,輕耐高溫，耐極冷極熱，不裂縫，不結晶，不掉渣，不用擔心污染所燒制產品。節能效果是老式電爐的60%-80%。內箱荷重10KG

(4)	外箱材質：鏽鋼板粉體塗裝烤漆.厚度1.2mm

(5)	保溫材質：高密度岩棉斷熱材及矽膠氣密裝置

7.	附屬設備：

(1)	浮子流量計.

(2)	破真空閥.

(3)	抽氣開關.

(4)	指針真空壓力錶: 負壓真空壓力錶0 ~ -760cmHg(-0.1Mpa).

(5)   	手輪X4只

(6)	電壓表,電流表, 加熱開關,電源指示燈,故障指示燈

(7)   進氣閥

(8)   氣體壓力調整閥,

(9)   散熱風扇

8.	電路控制：

1.	採用LED 單色,可程式AI人工智能,微電腦溫度控制器

2 .可設30段不同之溫度條件(每段最大可設定999.9h)

3.共2組PID+ SCR之控制(即比例、積分、微分 )程式,可適用於

低溫與超高溫,款溫域之應用,不同溫域,可自動執行不同之對應的PID程式,

4,有自動演算AT之功能, 有RUN運轉, STOP停止,HOLD暫停功能鍵

5.斷電自動復歸計時,停電記憶裝置二年.故障訊息顯示

9.	加熱方式：S type熱電偶, 矽碳棒加熱器, 左右兩面加熱.熱輻射

10.	保護裝置：

(1)	無熔絲開關

(2    過電流快速保險絲

(2)	控制器超溫保護

(3)	熱電偶斷線保護

電 源: 單相 AC 220V 50/60HZ. MAX 20A

重 量: 330kg

.保固一年.

.交貨期45天

.驗收期限7天

.交貨地點: 到廠1樓,不含堆高機

.付款方式: (1)訂購時50%,訂金(現金)

(2)交貨款50%,當月結T/T或期票

OPTION:費用另計

- 真空幫浦1HP(乾式 使用最低真空度-650mmHg/-0.086Mpa, 流量500L/min)---------------------------------------------NT24,000.-

- 微氧量檢知器(量程10ppm~21%)----------------------NT100,000.-

- BP型可程式彩色觸控溫控器(200段)+USB溫度記錄裝置NT25,000-

- 全自動真空度自動控制----------------------------------NT40,000.-

- 一體式機房加高60cm-----------------------------------NT30,000

(一體式)

6. 常規氣氛爐的真空度是-0.1mpa，可以定制高真空氣氛爐，最大真空度高達10-5pa(另估價)

隨機資料:

- 操作說明書

Webside: www.desk-top.com.tw  email: sales@desk-top.com.tw

＊報價有效期1個月＊